Об утверждении профессионального стандарта

«Монтажник оборудования котельных»

В соответствии с  Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Монтажник оборудования котельных».

## Министр								    М.А. Топилин

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2014 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ 1

Монтажник оборудования котельных

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Монтаж котлов, котельно - вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Строительство котельных, включая топливные хозяйства для работы на газообразном, жидком и твердом топливе, а также оборудования ХВП. |
| Вид трудовой деятельности (группа занятий): |
| 7233; | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |  |  |
| (код ОКЗ 2) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 40.30.4 | Деятельность по обеспечению работоспособности котельных |
| (код ОКВЭД 3) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение функций по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных Приемка, контроль и разбраковка оборудования и материалов на монтажной площадке. Складирование оборудования и материалов по технологической карте монтажа по проекту организации строительства (ПОС) и проекту производства работ (ППР), выполнение функций по организации и производству работ по подъему, транспортировке и складированию крупнотоннажных грузов с применением грузоподъемных механизмов. | 3 | Выполнение функций по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | А/01.3 | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 |
|  |  |  | Выполнение функций по монтажу оборудования и технологических трубопроводов топливных хозяйств, для работы на газообразном, жидком и твердом топливе. | А/02.3 | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 |
|  |  |  | Выполнение функций по монтажу оборудования и технологических трубопроводов водоподготовительных установок котельных | А/03.3 | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 |
| В | Контроль в процессе монтажа за выполняемыми операциями | 3 | Контроль в процессе монтажа за выполняемыми операциями | В/01.3 | 3.6 |
|  |  |  | Выполнение пневмо, гидроиспытаний по смонтированному оборудованию и трубопроводам | В/02.3 | 3.4 3.5 3.6 |
|  |  |  | Устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний | В/03.3 | 3.4 3.5 3.6 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение функций по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Региональный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей (профессий) | Монтажник оборудования и трубопроводов котельных, слесарь - котельщик |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы среднего общего образования, Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на каждом квалификационном уровне не менее 1 года |
| Особые условия допуска к работе | Медицинское освидетельствование Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о профессии такелажника - стропальщика с квалификационным удостоверением Наличие удостоверения о группе безопасности в области аттестации РТН6 (Б7, Б8.1-Б8.4, Б9) Свидетельство о прохождении инструктажа : по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ 2 | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| ЕТКС 6 выпуск 3 | 122 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| ОКНПО 9 | 151300 150800 | Монтажник технологического оборудования Монтажник трубопроводов |
| 3.1.1. Трудовая функция |
| Наименование | Выполнение функций по монтажу | Код | А/01.3 – А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приемка груза, оборудования и материалов, выбраковка мощности до 60 кВт и массой до 0,1т |
|  | Строповка, перемещение, установка и расстроповка оборудования с использованием такелажных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 0,1т |
|  | Подготовка для монтажа: оборудования, фасонных частей деталей Помощь в выполнении монтажа технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой от 0,5т. до 3,0т. Монтаж технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой до 0,1 т. (котлы мощностью до 60 кВт) |
|  | Установка арматуры Ду до 100мм |
|  | Помощь в выполнении установки арматуры Ду от 100мм до 300мм |
|  | Помощь в проведении статической и динамической балансировки оборудования и узлов |
|  | Монтаж трубопроводов Ду до 100мм с определением места сварки и контроля сварочных работ |
|  | Помощь в выполнении Монтажа трубопроводов Ду от 100мм до 300мм |
| Необходимые умения | Применять методики при выполнении такелажных работ и методы проверки качества сварки |
|  | Применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию монтажа котельного оборудования |
|  | Должен разбираться в проектной документации и пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Должен знать: назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила безопасной эксплуатации Ростехнадзора РФ |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Основы теплоэнергетики |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | Необходимые личные качества: |
|  | хорошее зрение |
|  | хорошая координация движения |
|  | ответственность |
|  | устойчивое внимание |
|  | пространственное и оперативное мышление |
|  | Изучение инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования заводов и фирм изготовителей |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение функций по монтажу | Код | А/01.3-А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приемка груза, оборудования и материалов, выбраковка при единичной мощности до 360 кВт и массой до 0,5т |
|  | Строповка, перемещение, установка и расстроповка оборудования с использованием такелажных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 0,5т |
|  | Подготовка для монтажа: оборудования, фасонных частей деталей Помощь в выполнении монтажа технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой от 0,5т. до 3,0т. Монтаж технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой до 0,5 т. (котлы мощностью до 360 кВт) |
|  | Установка арматуры Ду до 100мм |
|  | Помощь в выполнении установки арматуры Ду от 100мм до 300мм |
|  | Помощь в проведении статической и динамической балансировки оборудования и узлов |
|  | Монтаж трубопроводов Ду до 100мм с определением места сварки и контроля сварочных работ |
|  | Помощь в выполнении Монтажа трубопроводов Ду от 100мм до 300мм |
| Необходимые умения | Применять методики при выполнении такелажных работ и методы проверки качества сварки |
|  | Применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию монтажа котельного оборудования |
|  | Должен разбираться в проектной документации и пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Должен знать: назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила безопасной эксплуатации Ростехнадзора РФ |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Основы теплоэнергетики |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | Необходимые личные качества: |
|  | хорошее зрение |
|  | хорошая координация движения |
|  | ответственность |
|  | устойчивое внимание |
|  | пространственное и оперативное мышление |
|  | Изучение инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования заводов и фирм изготовителей |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение функций по монтажу | Код | А/01.3-А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приемка груза, оборудования и материалов, выбраковка при единичной мощности до 1000 кВт и массой до 1,0т |
|  | Строповка, перемещение, установка и расстроповка оборудования с использованием такелажных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 1,0т |
|  | Подготовка для монтажа: оборудования, фасонных частей деталей Помощь в выполнении монтажа технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой от 1,0т. до 5,0т. Монтаж технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой до 1,0 т. (котлы мощностью до 1000 кВт) |
|  | Установка арматуры Ду до 300мм |
|  | Помощь в выполнении установки арматуры Ду от 300мм до 600мм |
|  | Проведении статической и динамической балансировки оборудования и узлов |
|  | Монтаж трубопроводов Ду до 300мм с определением места сварки и контроля сварочных работ |
|  | Помощь в выполнении Монтажа трубопроводов Ду от 300мм до 600мм |
| Необходимые умения | Применять методики при выполнении такелажных работ и методы проверки качества сварки |
|  | Применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию монтажа котельного оборудования |
|  | Должен разбираться в проектной локументации и пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Должен знать: назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила безопасной эксплуатации Ростехнадзора РФ |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Основы теплоэнергетики |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | Необходимые личные качества: |
|  | хорошее зрение |
|  | хорошая координация движения |
|  | ответственность |
|  | устойчивое внимание |
|  | пространственное и оперативное мышление |
|  | Изучение инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования заводов и фирм изготовителей |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение функций по монтажу | Код | А/01.3-А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приемка груза, оборудования и материалов, выбраковка при единичной мощности до 5000 кВт и массой до 3,0т |
|  | Строповка, перемещение, установка и расстроповка оборудования с использованием такелажных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 3,0т |
|  | Подготовка для монтажа: оборудования, фасонных частей деталей Помощь в выполнении монтажа технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой от 3,0т. до 10,0т. Монтаж технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой до 3,0 т. (котлы мощностью до 5000 кВт) |
|  | Установка арматуры Ду выше 300мм |
|  | Проведении статической и динамической балансировки оборудования и узлов |
|  | Монтаж трубопроводов Ду выше 300мм с определением места сварки и контроля сварочных работ |
| Необходимые умения | Применять методики при выполнении такелажных работ и методы проверки качества сварки |
|  | Применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию монтажа котельного оборудования |
|  | Должен разбираться в проектной локументации и пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Должен знать: назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила безопасной эксплуатации Ростехнадзора РФ |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Основы теплоэнергетики |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | Необходимые личные качества: |
|  | хорошее зрение |
|  | хорошая координация движения |
|  | ответственность |
|  | устойчивое внимание |
|  | пространственное и оперативное мышление |
|  | Изучение инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования заводов и фирм изготовителей |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение функций по монтажу | Код | А/01.3-А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приемка груза, оборудования и материалов, выбраковка при единичной мощности до 10000 кВт и массой до 8,0т |
|  | Строповка, перемещение, установка и расстроповка оборудования с использованием такелажных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 8,0т |
|  | Подготовка для монтажа: оборудования, фасонных частей де Монтаж технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой до 8,0 т. (котлы мощностью до 10000 кВт) |
|  | Установка арматуры Ду выше 300мм |
|  | Проведении статической и динамической балансировки оборудования и узлов |
|  | Монтаж трубопроводов Ду выше 300мм с определением места сварки и контроля сварочных работ |
| Необходимые умения | Применять методики при выполнении такелажных работ и методы проверки качества сварки |
|  | Применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию монтажа котельного оборудования |
|  | Должен разбираться в проектной локументации и пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Должен знать: назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила безопасной эксплуатации Ростехнадзора РФ |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Основы теплоэнергетики |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | Необходимые личные качества: |
|  | хорошее зрение |
|  | хорошая координация движения |
|  | ответственность |
|  | устойчивое внимание |
|  | пространственное и оперативное мышление |
|  | Изучение инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования заводов и фирм изготовителей |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение функций по монтажу | Код | А/01.3-А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приемка груза, оборудования и материалов, выбраковка при единичной мощности выше 10000 кВт и массой выше 8,0т |
|  | Строповка, перемещение, установка и расстроповка оборудования с использованием такелажных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой выше 8,0т |
|  | Подготовка для монтажа: оборудования, фасонных частей де Монтаж технологического оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками массой выше 8,0 т. (котлы мощностью свыше 10000 кВт) |
|  | Установка арматуры Ду выше 300мм |
|  | Проведении статической и динамической балансировки оборудования и узлов |
|  | Монтаж трубопроводов Ду выше 300мм с определением места сварки и контроля сварочных работ |
| Необходимые умения | Применять методики при выполнении такелажных работ и методы проверки качества сварки |
|  | Применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию монтажа котельного оборудования |
|  | Должен разбираться в проектной локументации и пользоваться ручным и механизированным инструментом |
|  | Должен знать: назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила безопасной эксплуатации Ростехнадзора РФ |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Основы теплоэнергетики |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | Необходимые личные качества: |
|  | хорошее зрение |
|  | хорошая координация движения |
|  | ответственность |
|  | устойчивое внимание |
|  | пространственное и оперативное мышление |
|  | Изучение инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования заводов и фирм изготовителей |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль | Код | В/01.1 – В/01.3 | Уровень квалификации | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей (профессий) | Бригадир монтажников |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы среднего общего образования, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Уровень квалификации не ниже 5 разряда (3.5), Стаж работы не менее 6-и лет. |
| Особые условия допуска к работе | Медицинское освидетельствование 4 Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда5 Наличие удостоверения о группе безопасности в области аттестации РТН6 (Б7, Б8, Б9) Свидетельство о прохождении инструктажа : по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ 2 | 7136, | Монтажник, слесарь |
| ЕТКС 6 или ЕКС 7 | 152 | Слесарь монтажник по оборудованию котельных установок |
| ОКСО 8, ОКНПО 9 или ОКСВНК 10 | 151300 150800 | Монтажник технологического оборудования Монтажник трубопроводов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль | Код | B/01.3-B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль за ходом монтажа |
| Необходимые умения | Применять методики при выполнении такелажных и сварочных работ |
|  | Применять нормативные документы при исполнении оперативных распоряжений лиц, ответственных за организацию монтажа котельного оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
| Необходимые знания | Правила безопасной эксплуатации Ростехнадзора РФ |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Основы теплоэнергетики |
|  | Правила монтажа и технической эксплуатации используемого оборудования |
|  | Правила контроля качества сварки, в том числе правила проведения неразрушающего контроля |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Применять методики при выполнении такелажных и сварочных работ |
| Другие характеристики | Необходимые личные качества: |
|  | хорошее зрение |
|  | хорошая координация движения |
|  | ответственность |
|  | устойчивое внимание |
|  | пространственное и оперативное мышление |
|  | Умение читать сборочные чертежи оборудования котлов и деталировочных чертежей узлов. |
|  | Знание правил визуального и инструментального контроля качества монтажных работ, в том числе правила подготовки и сдачи скрытых работ. |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 4.1. Ответственная организация – разработчик: |
| --- |
| Некоммерческое Партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК») |
| (наименование организации) |
|  | Президент НП «СЗ Центр АВОК» Гримитлин Александр Моисеевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2. Наименования организаций – разработчиков: |
| 1. | Некоммерческое Партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК») |

___________________________

1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 “О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов”).

2 Общероссийский классификатор занятий.

3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

4 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5 «Списки, дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.27 Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

6 “Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации”.

7 “Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих”.

8“Общероссийский классификатор специальностей по образованию”.

9“Общероссийский классификатор начального профессионального образования”.

0 “Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации”.