Утвержден

от « » 2014 г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Выполнение работ при облицовке поверхностей и их ремонте |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Облицовка поверхностей плиткой и ремонт облицовочных поверхностей при выполнении работ по ремонту и строительству конструкций различного назначения. |
| Группа занятий: |
| 7121 | Облицовщик-плиточник |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 45 | Строительство |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |
| --- |
| Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой | 2-4 | Подготовка поверхностей облицовщиком-плиточником 2 разряда | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка поверхностей облицовщиком-плиточником 3 разряда | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка поверхностей облицовщиком-плиточником 4 разряда | А/03.4 | 4 |
| B | Приготовление растворов | 2-4 | Приготовление растворов облицовщиком-плиточником 2 разряда | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление растворов облицовщиком-плиточником 3 разряда | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление растворов облицовщиком-плиточником 4 разряда | B/03.4 | 4 |
| C | Облицовка поверхностей вручную | 3-6 | Облицовка поверхностей облицовщиком-плиточником 3 разряда | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Облицовка поверхностей облицовщиком-плиточником 4 разряда | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Облицовка поверхностей облицовщиком-плиточником 5 разряда | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Облицовка поверхностей облицовщиком-плиточником 6 разряда | C/04.6 | 6 |
| D | Настилка и ремонт полов | 4-6 | Настилка и ремонт полов облицовщиком-плиточником 4 разряда | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Настилка и ремонт полов облицовщиком-плиточником 5 разряда | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Настилка и ремонт полов облицовщиком-плиточником 6 разряда | D/03.6 | 6 |
| E | Ремонт и смена облицовочных плиток | 4-6 | Ремонт и смена облицовочных плиток облицовщиком-плиточником 4 разряда | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт и смена облицовочных плиток облицовщиком-плиточником 5 разряда | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт и смена облицовочных плиток облицовщиком-плиточником 6 разряда | E/03.6 | 6 |
| F | Разметка поверхностей | 5-6 | Разметка поверхностей и укладка фризов облицовщиком-плиточником 5 разряда | F/01.5 | 5 |
|  |  |  | Разметка поверхностей и укладка панно облицовщиком-плиточником 6 разряда | F/02.6 | 6 |
| G | Обработка швов | 3 | Обработка швов облицовщиком-плиточником 3 разряда | G/01.3 | 3 |
| H | Декоративная облицовка | 5-6 | Декоративная облицовка облицовщиком-плиточником 5 разряда | H/01.5 | 5 |
|  |  |  | Декоративная облицовка облицовщиком-плиточником 6 разряда | H/02.6 | 6 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой | Код | А | Уровень квалификации | 2-4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" |
|  | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (2-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (3-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (4-й разряд) |
| ОКНПО | 150203 | Облицовщик-плиточник |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой облицовщиком-плиточником 2 разряда | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. |
| Необходимые умения | Приготовление вручную, по заданному составу сухих смесей и мастик. |
|  | Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других плиток по размерам, цвету и сорту |
|  | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. |
|  | Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. |
|  | Насечка поверхностей вручную. |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей, правила приготовления растворов вручную. |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня. |
|  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, сухие смеси, шурупы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 2 разряда. |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой 3 разряда | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. |
| Необходимые умения | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. |
|  | Приготовление вручную, по заданному составу сухих смесей и мастик. |
|  | Устройство выравнивающего слоя. |
|  | Натягивание и обмазка металлической сетки раствором. |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей; правила приготовления растворов вручную. свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых растворов. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности; глиняные, известковые, гипсовые, известково-гипсовые, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 3 разряда. |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой 4 разряда | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. |
| Необходимые умения | Приготовление вручную, по заданному составу сухих смесей и мастик. |
|  | Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей. |
| Необходимые знания | Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей. |
|  | Требования к качеству облицовочных работ. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно- известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 4 разряда. |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Приготовление растворов | Код | B | Уровень квалификации | 2-4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: не менее одного года работы |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" |
|  | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (2-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (3-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (4-й разряд) |
| ОКНПО | 150203 | Облицовщик-плиточник |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Приготовление растворов облицовщиком - плиточником 2 разряда | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приготовление растворов |
| Необходимые умения | Приготовление вручную по заданному составу растворов для производства облицовочных работ. |
|  | Процеживание и перемешивание растворов. |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при приготовлении растворов для производства облицовочных работ. |
|  | Правила приготовления раствора вручную. |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня. |
|  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 2 разряда. |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Приготовление растворов облицовщиком - плиточником 3 разряда | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приготовление растворов. |
| Необходимые умения | Приготовление растворов и мастик для крепления плиток. |
|  | Приготовление растворов для промывки облицованных поверхностей. |
| Необходимые знания | Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых растворов. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник . |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 3 разряда. |
| Трудовая функция |
| Наименование | Приготовление растворов облицовщиком-плиточником 4 разряда | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приготовление растворов. |
| Необходимые умения | Приготовление растворов и мастик для крепления плиток. |
| Необходимые знания | Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых растворов. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 4 разряда. |
| Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Облицовка поверхностей вручную | Код | С | Уровень квалификации | 3-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее трех лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" |
|  | Не моложе 19 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (3-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (4-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (5-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150203 | Облицовщик-плиточник |
| Трудовая функция |
| Наименование | Облицовка поверхностей вручную облицовщиком-плиточником 3 разряда | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Облицовка поверхностей вручную. |
| Необходимые умения | Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам. |
|  | Облицовка полов плитами из литого камня. |
|  | Сверление отверстий в плитках. |
|  | Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок. |
|  | Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. |
|  | Сплошное выравнивание поверхностей. |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к качеству облицовки. |
|  | Правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 3 разряда. |
| Трудовая функция |
| Наименование | Облицовка поверхностей вручную облицовщиком-плиточником 4 разряда | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Облицовка поверхностей вручную |
| Необходимые умения | Облицовка плитками на растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва до 2 мм. |
|  | Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). |
|  | Укладка фризов простого рисунка с разметкой. |
|  | Облицовка поверхностей стен стеклом "марблит" и плитками из стеклокристаллита, стекломрамора. |
|  | Облицовка полов с применением машин для вибровтапливания плиток. |
| Необходимые знания | Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей. |
|  | Способы облицовки стеклом "марблит". |
|  | Устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток. |
|  | Требования к качеству облицовочных работ. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 4 разряда. |
| Трудовая функция |
| Наименование | Облицовка поверхностей вручную облицовщиком-плиточником 5 разряда | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Облицовка поверхностей вручную. |
| Необходимые умения | Ручное нанесение раствора на криволинейные поверхности. |
|  | Декоративная облицовка плитками. |
| Необходимые знания | Способы декоративной облицовки. |
|  | Технология декоративной облицовки. |
|  | Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей. |
|  | Способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоративную облицовку; |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 5 разряда. |
| Трудовая функция |
| Облицовка поверхностей вручную облицовщиком-плиточником 6 разряда | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Облицовка поверхностей вручную. |
| Необходимые умения | Составление и укладка крупных художественных панно в холлах, офисах и т.п. |
|  | Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность. |
|  | Облицовка поверхности керамической плиткой - шелкографией и зеркальной плиткой. |
| Необходимые знания | Виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 6 разряда. |
| 3.4 Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Настилка и ремонт полов | Код | D | Уровень квалификации | 4-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 разряд) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 4 разряда - не менее трех лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" |
|  | Не моложе 19 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (4-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (5-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150203 | Облицовщик-плиточник |
| 3.4.1 Трудовая функция |
| Наименование | Настилка и ремонт полов облицовщиком-плиточником 4 разряда | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Настилка и ремонт полов. |
| Необходимые умения | Ремонт плиточных полов. Облицовка полов с применением машин для вибровтапливания плиток. |
| Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 4 разряда. |

| 3.4.2 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Настилка и ремонт полов облицовщиком-плиточником 5 разряда | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Настилка и ремонт полов облицовщиком-плиточником. |
| Необходимые умения | Настилка полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку. |
| Необходимые знания | Способы декоративной облицовки. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 5 разряда. |

| 3.4.3 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Настилка и ремонт полов облицовщиком-плиточником 6 разряда | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Настилка и ремонт полов. |
| Необходимые умения | Настилка полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку. |
|  | Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность. |
| Необходимые знания | Способы выравнивания поверхности под украшения. |
|  | Способы декоративной облицовки поверхностей. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 6 разряда. |

| 3.5 Обобщенная трудовая функция: |
| --- |
| Наименование | Ремонт и смена облицовочных плиток | Код | E | Уровень квалификации | 4-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 разряд) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 4 разряда - не менее трех лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" |
|  | Не моложе 19 лет. |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (4-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (5-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150203 | Облицовщик-плиточник |

| 3.5.1 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт и смена облицовочных плиток 4 разряда | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт и смена облицовочных плиток |
| Необходимые умения | Ремонт и смена плиточных полов. |
|  | Ремонт и смена пилястр, ниш и других мелких поверхностей. |
|  | Ремонт и смена фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). |
| Необходимые знания | Правила ремонта полов и смены облицовочных плиток. |
|  | Технологии ремонта облицовочных работ. |
|  | Требования к качеству ремонта облицовочных работ. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник . |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 4 разряда. |

| 3.5.2 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт и смена облицовочных плиток 5 разряда | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт и смена облицовочных плиток. |
| Необходимые умения | Ремонт облицовка потолков и криволинейных поверхностей. |
|  | Ремонт полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку. |
| Необходимые знания | Технологии ремонта облицовочных работ повышенной сложности. |
|  | Требования к качеству производства облицовочных работ. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. . |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 5 разряда. |

| 3.5.3 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт и смена облицовочных плиток облицовщиком-плиточником 6 разряда | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт и смена облицовочных плиток. |
| Необходимые умения | Ремонт керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность. |
|  | Ремонт крупных художественных панно в холлах, офисах и т.п. |
| Необходимые знания | Технологии ремонта облицовочных работ повышенной сложности. |
|  | Требования к качеству производства облицовочных работ. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. . |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно - известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 6 разряда. |

| 3.6 Обобщенная трудовая функция: |
| --- |
| Наименование | Разметка поверхностей | Код | F | Уровень квалификации | 5-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | не менее трех лет работы |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" |
|  | Не моложе 20 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (5-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150203 | Облицовщик-плиточник |

| 3.6.1 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разметка поверхностей облицовщиком –плиточником 5 разряда | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разметка поверхностей. |
| Необходимые умения | Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка. |
| Необходимые знания | Способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоративную облицовку. |
|  | Технологии облицовочных работ повышенной сложности. |
|  | Требования к качеству производства облицовочных работ. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 5 разряда. |

| 3.6.2 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разметка поверхностей облицовщиком –плиточником 6 разряда | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разметка поверхностей |
| Необходимые умения | Составление и укладка крупных художественных панно в холлах, офисах и т.п. |
| Необходимые знания | Способы разметки под облицовку плитками с рисунком. |
|  | Требования к качеству производства облицовочных работ |
|  | Технологии облицовочных работ повышенной сложности. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: : Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 6 разряда. |

| 3.7 Обобщенная трудовая функция: |
| --- |
| Наименование | Обработка швов | Код | G | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда 2. требования к стажу: не менее одного года работы |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". |
|  | Не моложе 18 лет. |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (3-й разряд) |
| ОКНПО | 150202 | Облицовщик-плиточник |

| 3.7.1 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обработка швов облицовщиком-плиточником 3 разряда | Код | G/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обработка швов. |
| Необходимые умения | Заполнение раствором швов между плитками . |
|  | Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок. |
|  | Натягивание и обмазка металлической сетки раствором. |
|  | Устройство выравнивающего слоя. |
|  | Сверление отверстий в плитках. |
| Необходимые знания | Правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 3 разряда. |

| 3.8 Обобщенная трудовая функция: |
| --- |
| Наименование | Декоративная облицовка | Код | H | Уровень квалификации | 5-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Облицовщик-плиточник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 15220 (Облицовщик-плиточник). |
| Требования к опыту практической работы | 1. требования к стажу: - не менее трех лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" |
|  | Не моложе 20 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7121 | Облицовщик-плиточник |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Облицовщик-плиточник (5-й разряд) |
|  |  | Облицовщик-плиточник (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150202 | Облицовщик-плиточник |

| 3.8.1 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Декоративная облицовка облицовщиком-плиточником 5 разряда | Код | H/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Декоративная облицовка. |
| Необходимые умения | Облицовка поверхности керамической плиткой - шелкографией и зеркальной плиткой. |
| Необходимые знания | Способы разметки под облицовку плитками с рисунком. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде. |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно-известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник . |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 5 разряда. |
| 3.8.2 Трудовая функция |
| Декоративная облицовка облицовщиком-плиточником 6 разряда | Код | H/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Декоративная облицовка. |
| Необходимые умения | Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность. |
| Необходимые знания | Способы разметки под облицовку плитками с рисунком. |
|  | Способы выравнивания поверхности под украшения. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
|  | Средства труда: рейка 2 м., топорик, рулетка, малярная кисть, стеклорез, угольник, линейка, емкость для замеса раствора, шнуры и отвесы, уровень, ножовка, кусачки и щипцы, точильный брусок, мастерок, штырьки, резиновый шпатель, валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой, шлифовальная шкурка, ветошь. |
|  | Предметы труда: Каменные, бетонные, кирпичные поверхности, цементно - известковые, цементные растворы, клеевые материалы, металлические сетки, грунтовка, битумная гидроизоляция, гвозди, проволока, портландцемент, песок, вода, шурупы. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Облицовщик-плиточник. |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Облицовщик-плиточник 6 разряда. |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| Ответственная организация – разработчик: |
| Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО») 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. |
| (наименование организации) |
|  | Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловик Михаил Валентинович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| Наименования организаций – разработчиков: |
| 1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») 195251, г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.29 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |